Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS

Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV – 4601		Reģ. Nr. 40003215461

e-pasts: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv 		Tālrunis 64639000

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Stacijas ielā 18, Lubānas ielā 59 un Metālistu ielā 7,  Rēzeknē”

Iepirkuma priekšmets ir renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde un saskaņošana ēkām Stacijas ielā 18, Lubānas ielā 59 un Metālistu ielā 7,  Rēzeknē un vienlaikus ar tehniskās dokumentācijas izstrādi izpildītājam jāveic ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, būvniecības tāmju sagatavošana,  būvdarbu organizēšanas plāna izstrāde.

Izstrādājot minētos dokumentus , jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti.

Nepieciešams izstrādāt risinājumus:

| 1. | INŽENIERTĪKLI |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA | Aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa dzīvokļos un koplietošanas telpās, paredzot individuālo attālināto aukstā ūdens patēriņa uzskaiti katram dzīvoklim. Kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa ēkā |
| 1.2. | LIETUS KANALIZĀCIJA | Visas lietus novadīšanas horizontālo tekņu un vertikālo noteku nomaiņa(ja ir) |
| 1.3. | APKURE (ja attiecināms) | Apkures radiatoru nomaiņa dzīvokļos Esošās apkures sistēmas rekonstrukcija - apkures sistēmas ierīkošana paredzot individuālo siltumenerģijas patēriņa uzskaiti katram dzīvoklim. Apkures radiatoru nomaiņa (ierīkošana) kāpņu telpās Cauruļvadu siltumizolēšana. Projekta dokumentācijā obligāti iekļaut apkures sadaļu ar siltummezgla pārbūves shēmu, apkures cauruļvadu izvietojuma plānu, radiatoru jaudu aprēķinus, darbu apjomus u.c. sadaļas, ja nepieciešams. |
| 1.4. | VĒDINĀŠANA un VENTILĀCIJA | Gaisa apmaiņas risinājums bēniņos un pagraba daļā – metāla restīšu uzstādīšana (ventilācijas restītēm jābūt tādām, lai tiktu novērsta slīpā lietus, sniega, kā arī atsevšķu dzīvnieku, galvenokārt putnu un kaķu iekļūšana telpās.) Jānodrošina gaisa pieplūdi telpā no 1 līdz 40 m3/. Jāparedz esošo ventilācijas kanālu tīrīšanu, atjaunošanu, skārda jumtiņu uzstadīšanu un piespiedu agregātu uzstādīšanu, palielinot ventilācijas plūsmu. |
| 1.5. | ELEKTROAPGĀDE |  |
| 1.6. | GĀZES APGĀDE(ja ir) |  |
| 1.7. | VĀJSTRĀVU TĪKLI |  |
| 2. | ĒKAS ĀRĒJĀ APDARE | Fasādes un gala sienu siltināšana no ārpuses ar akmens vati vai putuplastu Ēkas cokola atrakšana, attīrīšana, hidroizolācijas slāņu ieklāšana. Pamatu siltināšana ar ekstrudēto putuplastu. Betona apmales ierīkošana pa ēkas perimetru. Jumta seguma nomaiņa, pielāgojot esošo konstrukciju, ja vajag – jumta konstrukcijas pastiprināšana, elementu remonts un nomaiņa. Ķieģeļu mūrejumu, paneļu šuvju un metināto savienojumu pārbaude. Risinājums ieejas mezglu pajumtiņu remontam(ja ir) Balkonu grīdu, griestu, apdares materiālu un margu remonts ( ja ir). Ieejas lieveņu remonts un risinājums pagraba gaismas akām. Kāpņu telpu un pagraba durvju nomaiņa (U - koeficients pēc energosertifikāta aprēķiniem). Dzīvokļu, kāpņu telpu un pagrabtelpu veco koka logu un balkona durvju nomaiņa (kopējais U - koeficients pēc energosertifikāta aprēķiniem), palodžu nomaiņa. Pie fasādes esošā karogkāta turētāja remonts/nomaiņa un atpakaļ uzstadīšana. |
| 3. | IEKŠĒJĀ APDARE | Pagraba (ja ir) pārseguma siltumizolēšana no pagraba puses. Bēniņu durvju un jumta izejas durvju nomaiņa (U - koeficients pēc energosertifikāta aprēķiniem). Bēniņu pārseguma papildus siltumizolēšana un pārvietošanās laipu izbūve. Paredzēt kāpņu telpu kosmētisko remontu. |
| 4. | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA | - |
| 5. | IEKĀRTAS | - |
| 6. | ZIBENS AIZSARDZĪBA | - |
| 7. | DEMONTĀŽA | Atbilstoši nepieciešamībai, atkarībā no veicamo darbu specifikas. |
| 8. | NORĀDĪJUMI TĀMJU SASTĀDĪŠANAI | 1. Sastādot lokālās tāmes, atsevišķās lokālās tāmēs paredzēt: Dzīvokļu logi (t.sk. logi, to montāža, ieksējā apdare un iekšējo palodžu – ārējā apdare un palodzes). Fasādes un cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa, betona apmales atjaunošana. Jumta seguma nomaiņa. Pagraba pārseguma siltumizolēšana no pagraba puses (ja ir) Apkure un karstais ūdens (ja attiecināms) Apkures radiatoru nomaiņa dzīvokļos Siltummezgla rekonstrukcija. Augšējā stāva pārseguma siltināšana. Kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un ventilācijas kanālu tīrīšana. 2. Tāmes jāiesniedz Microsoft Office Excel vai ekvivalentā formātā, failā saglabājot visas izmaksu aprēķinu formulas. |
| 9. | CITI NORĀDĪJUMI | Darba uzdevumā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, visas paredzētās izmaiņas nekavējoši jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Nepieciešams izstrādāt konstruktīvos mezglus logu aiļu un ārējo palodžu siltināšanai; jumta dzegai; jumta savienojuma vietai ar ventilācijas skursteņiem un jumta lūku; ieejas jumtiņu un sienas savienojumam; fasādes siltināšanai ap gāzes caurulēm, cokola siltināšanas savienojuma vietai ar sienu un apmali (abiem variantiem), kā arī citus konstruktīvos mezglus pēc Projektētāja ieskatiem. |

Iekļaujamo darbu specifikācija:

Arhitektūras risinājumi (AR), Ģenerālplāns (ĢP)

- Esošās ārsienas jāparedz siltināt ar siltumizolācijas materiālu atbilstoši energoaudita pārskatā norādītajam biezumam un materiāla tehniskajiem rādītājiem (visā ēkā).

- Cokolam jāparedz hidroizolācijas izveidošanu un siltināšanu ar energoaudita pārskatā norādīto materiālu, biezumu un tehniskajiem rādītājiem (visā ēkā).

- Esošajam jumtam atbilstoši energoauditā norādītajiem materiāliem un tehniskiem rādītājiem. Jāparedz nesošās konstrukcijas pilnveidošana atbilstoši esošai situācijai un nepieciešamajiem darbiem (visā ēkā).

- Virs ēkas pēdējā stāva izmantojamām telpām jāparedz pārseguma siltināšana atbilstoši energoaudita pārskatā paredzētajiem pasākumiem (visai ēkai).

- Jāparedz logu un durvju nomaiņa atbilstoši energoaudita pārskata pasākumos paredzētajam. Nesen mainītajiem logiem jāizvērtē to atbilstību audita prasībām (visai ēkai).