Iepirkuma

Nr. RN 2016/5

„Malkas šķūnīšu būvniecība  Latgales ielā 33, Rēzeknē”

Instrukcija pretendentiem

Rēzekne, 2016

Saturs

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums	3

2.	Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks	3

3.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība,	3

derīguma termiņš	3

4.	Piedāvājuma noformējums	4

5.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti (kopā seši dokumenti)	4

6.	Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu	5

7.	Apmaksas nosacījumi	5

8.	Piedāvājumu atvēršana laiks, vieta, kārtība, vērtēšana un lēmuma pieņemšana	5

9.	Cita informācija:	6

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA APLIECINĀJUMS	7

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	8

PIRKUMA LĪGUMS  Nr.	10

## Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir RN 2016/5

  - Pasūtītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”

  - SIA  „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” rekvizīti:

Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601.

reģ. Nr. 40003215461

Banka: A/S Swedbanka

Konta Nr. LV62HABA0001407040853

Tel.:  64624501fax.: 64624501

  - Iepirkuma kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā: SIA  „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, tel.: 26376622, iepirkuma procedūras jautājumos: jurists, iepirkumu komisijas sekretāra p.i., Aleksejs Ščeglovs, tālrunis 64605968, e-pasts: kristaps.gailis@rezekne.lv.

  - Iepirkuma CPV kods: 45210000-2

## Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks

  - Iepirkuma priekšmets ir Malkas šķūnīšu būvniecība Latgales ielā 33, Rēzeknē par piedāvāto zemāko cenu.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās (līgumos).

  - Līguma izpildes vieta un laiks: Latgales ielā 33, Rēzeknē, 6 nedēļu laikā (vai 45 kalendārās dienas) no līguma noslēgšanas dienas.

- Pretendentam ir obligāti jāveic objekta apsekošana un iepazīšanās ar projektu. Objekta apsekošana sastāv no objekta dokumentācijas apsekošanas, kā arī paredzamo darbu apjoma novērtēšanas. Bez objekta apsekošanas piedāvājums netiks vērtēts.

  - Objekta apskati piesaka rakstiskā veidā ar vēstuli, kas adresēta SIA “Rēzeknes namsaimnieks” Iepirkumu komisijai, ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms apskates veikšanas. Iepirkumu komisija sniedz Pretendentam rakstisku atbildi par apsekošanas datumu un laiku (ar e-pasta, faksa vai pasta starpniecību).

  - Objekta apsekošanā ir tiesības piedalīties Pretendenta atbildīgajam darbu vadītājam, kas ir rakstiski pilnvarots piedalīties apskatē.

  - Ar mērķi nodrošināt objekta apsekošanā klātesošas personas (personu) saikni ar attiecīgo pretendentu, Pasūtītāja kontaktpersonai pirms apsekošanas veikšanas ir jāuzrāda:

  - Pretendenta izdota pilnvara Pretendenta pārstāvju dalībai objekta apsekošanā, norādot apsekošanas būvobjekta nosaukumu, datumu un laiku. Oriģināls.

  - Pretendenta pārstāvju personas apliecinošus dokumentus (pase vai autovadītāja apliecība). Oriģināls.

  - Pretendenta uzrādīto dokumentāciju Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē objekta apsekošanas aktā (Nolikuma pielikums). Gadījumā, ja ierodoties uz objekta apsekošanu, kāds no 3.5.3. punktā norādītajiem dokumentiem netiek uzrādīts (pretendenta pārstāvja rīcībā nav visi nolikuma 3.5.3.punktā minētie dokumenti), pretendenta pārstāvim dokumentu apliecinātās kopijas ir jāatsūta pasūtītājam divu darbdienu laikā pa faksu 64605967, vai trīs darbdienu laikā pa pastu, ierakstītā vēstulē, adresējot to SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” Iepirkumu komisijai, Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601. Minētos dokumentus var iesniegt arī personīgi trīs darbdienu laikā pēc būvobjekta apsekošanas SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” 11. telpā (Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne).

  - Pēc objekta dokumentācijas (objekta saraksta) apsekošanas, kā arī paredzamo darbu apjoma novērtēšanas tiek parakstīts apsekošanas akts 2 (divos) eksemplāros no Pasūtītāja pārstāvja puses un Pretendenta pārstāvju puses, viens apsekošanas akta eksemplārs tiek nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs - Pretendenta pārstāvim.

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība,

## derīguma termiņš

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu līdz 08.04.2016. plkst.10.00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”, 11. kab., darba dienās no 800 līdz 1600. Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601.

  - Piedāvājumi tiks atvērti SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS, 11. kab Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai bandrolē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.1. un 4.2. punktā noteiktajā termiņā un vietā.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Visi piedāvājumu grozījumi un papildinājumi, kas tiks saņemti pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks ņemti vērā.

  - Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt, lai piedāvājuma termiņu pagarina. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

## Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājums   iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:

Pretendenta nosaukums un adrese

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601

Piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas numuru RN 2016/5 Neatvērt līdz 2016.gada 08.aprīlim plkst.10.00

  - Visa instrukcijā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši instrukcijas pielikumos pievienotajām veidlapām.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, tie jāparaksta. Atbilstoši Instrukcijas 5.6.punktam Pirkuma līgums divos eksemplāros netiek caurauklots un piešūts (!) klāt pārējiem iepirkuma procedūras dokumentiem.

  - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājums jānoformē atbilstoši šīs Instrukcijas 5.punkta prasībām un sastāv no 6. punktā minētajiem dokumentiem.

## Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Finanšu piedāvājuma apliecinājums:

    - Aizpildīts un saskaņā ar šīs instrukcijas 1. Pielikumu aizpildīts „Finanšu piedāvājuma apliecinājums”.

  - Aizpildīta tāme atbilstoši Pielikumam Nr.2. (darbu apjomu pēdējo pozīciju „izmaksas neparedzētiem darbiem 5% apmērā” nemainīt!)

  - Objekta apsekošanas akts

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas šajā iepirkumā paredzamo būvdarbu veikšanai vai arī līdzvērtīgs reģistrēšanas, licencēšanas un/vai sertificēšanas, attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām atbilstošs, dokuments. Ja kādā ārvalstī nav nepieciešama reģistrācija un līdz ar to pretendents minēto dokumentu nevar iesniegt, tad pretendents iesniedz apliecinājumu, ka šajā iepirkumā paredzamo būvdarbu veikšanai tam ir nepieciešamās spējas un iemaņas.

  - Pretendenta norādīts būvdarbu vadītājs un šī būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija.

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj informācija par piedāvāto būvdarbu organizāciju, metodēm, piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un materiāliem iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai, norādot, kādā secībā tiks veikti būvdarbi, to veikšanas etapus ar izpildes termiņiem.

  - Tehniskajā piedāvājumā atbilstoši tehniskajam projektam jāiekļauj visu izmantojamo materiālu un komplektējošo daļu specifikācija, norādot materiālu daudzumu un nosaukumu, kā arī uzrādot Eiropas Savienībā vai Latvijas Republikā izdoto materiālu atbilstības dokumentāciju. Tehniskajā projektā minētie materiālu un iekārtu nosaukumi norāda uz to kvalitātes īpašībām, un pretendents ir tiesīgs piedāvāt citus ekvivalentus materiālus un iekārtas, kuru kvalitāte nav zemāka par projekta dokumentācijā minēto materiālu un iekārtu kvalitāti.

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj arī:

    - izvērsts būvdarbu izpildes grafiks (pa nedēļām);

    - apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nevar būt īsāks par 3 (trim) gadiem;

    - apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule vai pretendenta apliecinājums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanu par konkrētu būvobjektu ar minimālo termiņu, kurā tiks ietverts būvdarbu periods un garantijas periods pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī par būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kurš būs spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

  - Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo trīs gadu periodā (kalendāro gadu periodā) pārsniedz šajā iepirkumā piedāvāto līgumcenu.

  - Pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta veiktiem (vismaz diviem) līdzīgiem būvdarbiem pēc apjoma (t.i., naudas izteiksmē ne mazāk kā 80% no piedāvātās līgumcenas) norādot: objekta nosaukumu, pasūtītāju, veikto darbu apjomu (naudas izteiksmē), izpildes termiņu.  Pretendents savu pieredzi būvdarbu veikšanā drīkst apliecināt par pēdējiem 5 gadiem.

  - Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82.panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi; ja pieteikumu iesniedz personu grupa, tad apliecinājums ir jāiesniedz katram personas grupas dalībniekam atsevišķi (brīvā formā sastādīts pretendenta apliecinājums).

  - Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai apliecinājums, ka tiks noslēgts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums uz visu būvdarbu un garantijas periodu.

  - Būvdarbu grafiks (brīvā formā)

  - Apakšuzņēmēju saraksts (brīvā formā)

  - Komersanta reģistrācijas vai nodokļu maksātāja apliecības apstiprināta kopija. (noformēts saskaņā ar 15.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi")

  - Atsevišķi pievienots (neiešūts), aizpildīts un parakstīts Līgums 2 (divos) eksemplāros atbilstoši Pielikumam Nr.3.

## Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

  - Piedāvājuma cena jānosaka EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums”

  - Piedāvājuma cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrēto iepirkuma priekšmeta piegādi saistītās izmaksas, atskaitot PVN.

  - Pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt papildus precizējumus, sertifikātus, apliecības citus dokumentus un ziņas, kas precizē, pierāda vai norāda uz piedāvāto preču vai pakalpojumu priekšrocībām, kvalitāti un citām īpašībām.

  - Tiem pretendentiem, ar kuriem līgums netiks slēgts, Pirkuma līgums var tikt atgriezts kopā ar paziņojumu par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu. Uz sastādīto Pirkuma līgumu (Pielikums Nr.3) SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” saglabā savas autortiesības.

## Apmaksas nosacījumi

  - Priekšapmaksa var tikt veikta nepārsniedzot 20% no līgumcenas.

  - Visa paredzētā summa tiks samaksāta saskaņā ar noslēgtā pirkuma līguma nosacījumiem.

## Piedāvājumu atvēršana laiks, vieta, kārtība, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumi tiks atvērti Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 11.kab., 2016.gada 08.aprīlī plkst.10.00.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

  - Piedāvājumu atvēršanas brīdī ir  atļauta pretendentu pārstāvju (ne vairāk kā viens no viena komersanta) klātbūtne.  Pārstāvji  iepirkuma  komisijai  iesniedz dokumentu, kas apliecina viņu iecelšanu  par pretendentu pilnvarotajiem pārstāvjiem.

  - Pirms  piedāvājumu atvēršanas  tiek nosaukti  novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi (ja tādi ir) un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.

  - Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 6. punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas  ieraksta iepirkuma komisijas  protokolā.

  - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija 5 (piecu) darba dienu laikā veic slēgtā sēdē.

  - Pretendentu atlasē, finanšu piedāvājumu atbilstības  pārbaudē un vērtēšanā  komisija  var  pieaicināt ekspertu. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes  protokolam.  Eksperta  vērtējums nav saistošs  komisijai.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Pielikumiem Nr.1 un Nr.2. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Pielikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.

## Cita informācija:

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, elektroniski, pa faksu vai piegādājot personiski.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot instrukcijā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Līgumus slēdz uz Pasūtītāja piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 3. pielikumam „Līguma projekts”

Pielikumā:

- Finanšu piedāvājuma apliecinājums

- Tehniskā specifikācija

- Līguma projekts

1.pielikums

Iepirkuma identifikācijas

Nr. RN  2016/5

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMA APLIECINĀJUMS

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Telefons |  |
| Fakss E-pasts |  |

Piedāvājam veikt Malkas šķūnīšu būvniecība Latgales ielā 33, Rēzeknē

saskaņā ar iepirkuma Nr. RN 2016/5 līguma projektu par piedāvājuma cenu:

|  | Cena (EUR) bez PVN cipariem un vārdiem |
| --- | --- |
| Malkas šķūnīšu būvniecība Latgales ielā 33, Rēzeknē | Kopējā cena bez PVN______________ |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Mēs piekrītam visām iepirkuma instrukcijā pretendentiem un tā pielikumos izvirzītajām prasībām.

Mēs apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar minētā iepirkuma instrukciju pretendentiem, tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem, tie ir saprotami un pieņemami pilnībā.

| Pilnvarotā persona |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

| Pasūtītājs | Rēzeknes namsaimnieks Pielikums Nr.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu apjomi |  |  |
| Darbu veikšanas objekts | Malkas ''šķūnīšu būvniecība |  |  |
| Objekta adrese | Latgales ielā 33, Rēzeknē |  |  |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (€) | Kopā (€) | Piezīmes |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | 02--0500 | Esošā šķūnīša koka konstr. demontāža | m3 | 220 |  |  |  |  |  |
| 2. | 02--0500 | Esošā šķūnīša pamatu demontāža | m3 | 9 |  |  |  |  |  |
| 3. | 02-līgumc. | Būvgrūžu sav. konteineros, nodošana izgāztuvē vai pasūtītāja ierādītā vietā | m3 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Būvgrūžu utilizācija | m3 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | 03-līgumc. | Tranšejas rakšana mehanizēti lentveida pamatiem | m3 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | 03-līgumc. | Blietētas smilts pamatnes ierīkošana zem betona pamatiem 0,60m biez. | m3 | 17,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Smilts, bliet. koef. 1,26 | m3 | 21,67 |  |  |  |  |  |
| 6. | 05-20000 | Lentveida pamatu betonēšana ar betonu C15/20 ar veidņu montāžu, dem. | m3 | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betons C15/20 | m3 | 12,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli | m3 | 11,8 |  |  |  |  |  |
| 7. | 02-līgumc. | Veidņu īre | m2 | 134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Veidņu īre | m2 | 134 |  |  |  |  |  |
| 8. | 03-līgumc. | Liekās grunts izveš. uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | 3,51 | Pamatu horizontālā hidroizolācija ar divām kārtām ruberoida pa betona mastiku | m2 | 15,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ruberoids | m2 | 34,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bituma mastika | kg | 68,2 |  |  |  |  |  |
| 10. | 06-līgumc. | Ārsienu mūrēšana no ķeramzitbetona FIBO blokiem 3Mpa 200 mm biez uz javas VETONIT M100/600 ar | m2 | 116 |  |  |  |  |  |
|  |  | FIBO bloki 3MPa | m3 | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vetonit M100/600 mūrjava | kg | 2900 |  |  |  |  |  |
|  |  | FIBO armatūra | m | 116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli | m2 | 116 |  |  |  |  |  |
| 11. | 06-līgumc. | Stiegru d10 AIII iebūve pārsedzēm | m | 31,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stiegras d10 AIII | m | 33,08 |  |  |  |  |  |
| 12. | 06-līgumc. | Stiegru d8 AI iebūve pārsedzēm | m | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stiegras d8AI | m | 9,45 |  |  |  |  |  |
| 13. | 06-līgumc. | Pārsedzu stiegru apbeton. pa met. sietu | m | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Metāla siets | m2 | 1,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stieple | kg | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cemebta java | m3 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 14. | 08-līgumc. | Koka karkasa 100x100mm starpsienas izbūve ar dēļu apdari no abām pusēm | m2 | 55,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Koka karkass 100x100 | m | 121,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Apdares dēļi | m2 | 117,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli (stiprinājumi, naglas ) | m2 | 55,2 |  |  |  |  |  |
| 15. | 10-līgumc. | Starpsienu dēļu apdares apdare ar iesūcošo gruntskrāsu Pinotex Base | m2 | 110,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pinotex krāsa | kg | 33,12 |  |  |  |  |  |
| 16. | 08-līgumc. | Spāru konstrukcijas izbūve no antiseptētiem zāģmateriāliem | m3 | 2,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Antiseptētie zāģmateriāli | m3 | 2,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli(stiprinājumi u.c.) | m3 | 2,77 |  |  |  |  |  |
| 17. | 09-līgumc. | Jumta latojuma izbūve no latām 100x32mm ar soli 450mm | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Antiseptētās latas | m3 | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18. | 09-līgumc. | Jumta segšana ar profilētā metāla loksnēm RUUKKI T20-24W-1100 , | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Jumta loksnes RUUKKI T20-24W-1100; RR32 | m2 | 115 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildelementi ( vējdēļi, atloki u.c.) | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrūves | gb. | 800 |  |  |  |  |  |
| 19. | 09-līgumc. | Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI(vai analogiem) elementiem piestiprināšana | m | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ūdensteknes d=150mm | m | 23,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Konektors | gb. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Āķi | gb. | 25,2 |  |  |  |  |  |
| 20. | 09-līgumc. | Ūdensnoteces cauruļu d100 montāža no RUUKKI( vai analogiem) elementiem | m | 5,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Caurule d100 | m | 5,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Līkums | gb. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lejas gals | gb. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stiprinājumi pie mūra | gb. | 5,6 |  |  |  |  |  |
| 21. | 09-līgumc. | Pieslēgumu izveidošana pie parapetiem ar elastīgās starplikas un cinkotā skārda loksnes iesegumu | m | 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cinkotā skārda loksne | m2 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Elastīga starplika | m | 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stiprinājumi | gb. | 14,4 |  |  |  |  |  |
| 22. | 09-līgumc. | Jumta parapetu nosegšana ar krāsota metāla lokšņu specelementiem | m2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | RUUKKI krāsotā skārda specelementi | m2 | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli | m2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 23. | 08-līgumc. | Koka konstrukcijas vienviru durvju bloku , ar aprīkojumu iebūve | gb | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vienviiru durvis ar izm.1,0x2,10m ar apr.. | gb | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli | kpl | 7 |  |  |  |  |  |
| 24. | 03-līgumc. | Blietētās grants grīdas izb.150mm biez. | m2 | 72,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Grants k=1,26 | m3 | 13,66 |  |  |  |  |  |
| 25. | 03-līgumc. | Gultnes veidošana apmalei | m3 | 12 |  |  |  |  |  |
| 26. | 03-līgumc. | Blietēto šķembu pam. Izb. 100mm biez. apmalei | m2 | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Šķembas | m3 | 6,55 |  |  |  |  |  |
| 27. | 05-līgumc. | Apmales betonēšana ar betonu C15/20 | m2 | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Betons C15/20 | m3 | 5,2 |  |  |  |  |  |
| Izmaksas neparedzētiem darbiem 5% apmērā Kopā |  |  |  |  |

3.pielikums

Iepirkuma Nr. RN 2016/5

UZŅĒMUMA  LĪGUMS

Rēzeknē, 2016.gada __._____

SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” (reģ. Nr. 40003215461), turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, tā valdes locekļa Vjačeslava Spiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses,

un _______________ (reģ. Nr.______________), turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, tā valdes priekšsēdētāja _____________  personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pamatojoties uz SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” pastāvīgās Iepirkuma komisijas lēmumu iepirkumā  Nr. RN 2016/5  Malkas šķūnīšu būvniecība  Latgales ielā 33, Rēzeknē”, ietvaros, Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku veikt Pasūtītāja uzdevumu – Malkas šķūnīšu būvniecība  Latgales ielā 33, Rēzeknē”, (turpmāk tekstā – Darbi).

  - Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma nosacījumiem, šajā līguma punktā noteiktā iepirkuma 1. Pielikuma „Iepirkuma specifikācija” nosacījumiem un atbilstoši Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā iesniegtajām Darbu izpildes tāmēm un Darbu izpildes kalendārajam grafikam, kuru kopijas, tāpat kā šajā līguma punktā noteiktās Iepirkuma instrukcijas kopija, ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs apņemas Darbus veikt, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, kā arī atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

  - Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

  - Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti.

  - Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā, saskaņā ar ražotāju iebūves instrukcijām.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Tā nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personu.

  - Darbus Izpildītājs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un Darbiem atvēlētos resursus.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Darbu sagatavošanas darbu veikšanu.

  - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

  - Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības samazināšanai par neatbilstoši veiktiem Darbiem.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 3 (trīs) dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Tehniskajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, vai ietekmēt būvdarbu drošību un kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu.

  - Izpildītājs ne mazāk kā 3 dienas iepriekš piesaka Pasūtītājam inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā arī informē par Būvdarbiem, kuri varētu traucēt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem Būvdarbiem dod Pasūtītājs.

  - Izpildītājs Būvdarbu objektā uzstāda elektroenerģijas skaitītājus, veic elektroenerģijas uzskaiti, kā arī ūdens skaitītājus, ja rodas nepieciešamība. Ne vēlāk kā nākamā mēneša 10.datumā veic samaksu par izmantotajiem resursiem.

- Atļaujas

  - Pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāsaņem Būvvaldes saskaņojums būvdarbu uzsākšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju no Izpildītāja puses Būvvaldes saskaņojumam būvdarbu uzsākšanai, pretējā gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par Būvvaldes saskaņojuma nokavējuma sekām.

  - Izpildītājs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

- Darba samaksa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi saskaņā ar Līguma  1.1. punktā noteiktajā iepirkumā (id. Nr. RN 2016/5) iesniegto finanšu piedāvājumu, tiek noteikta EUR _____ (____________________), tajā skaitā PVN 21 % EUR __________ (________________________), turpmāk tekstā Līguma summa.

  - Līguma summa par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku.

  - Pasūtītājs veic priekšapmaksas ne vairāk kā 10 % apmērā maksājumu ne agrāk kā 20 dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas.

  - Maksājumi tiek veikti 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:

    - pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem būvdarbiem, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji;

    - rēķinu. Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvobjekta uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu t.sk. PVN un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.

  - Neparedzētie darbi tiks apmaksāti tikai gadījumā, ja Pasūtītājs būs rakstiski akceptējis šādu darbu izpildes nepieciešamību un šo neparedzēto darbu izmaksas. Norēķins par neparedzētiem darbiem tiks veikts atbilstoši to faktiski veiktajiem apjomiem, kas būs fiksēts abu pušu pārstāvju parakstītā aktā. Pasūtītājs šos izdevumus apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Pasūtītājs ietur 5% no Līguma summas līdz garantijas perioda garantijas saņemšanai no Izpildītāja.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

  - Izpildītāja iepirkumā iesniegtajās Darbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas vienības izmaksas uz visu Līguma darbības laiku tiek noteiktas nemainīgas.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Līgumā noteikto Tehnisko dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Darbu izpildi.

- Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi

  - Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus izpilda 6 kalendāro nedēļu laikā, saskaņā ar iepirkumā (Nr. RN 2016/5) iesniegto būvdarbu veikšanas grafiku.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs.

- Apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs Darbu izpildē drīkst uz sava riska un rēķina piesaistīt apakšuzņēmējus, kuri norādīti iepirkuma (Nr. RN 2016/5) Izpildītāja iesniegtajā piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā un kuri izpilda minētajā sarakstā norādītās Darbu daļas. Citus apakšuzņēmējus Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju. Par Darbu izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē vēlas iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš nav norādīts iepirkuma piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, tad Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Pasūtītājs rakstveida saskaņojumu vai atteikumu par piedāvāta apakšuzņēmēja piesaisti Izpildītājam sniedz 10 (desmit) dienu laikā skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Izpildītāja paziņojumu. Pasūtītājam ir tiesības atteikties saskaņot cita apakšuzņēmēja piesaisti, ja piedāvātais apakšuzņēmējs nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts veikt tos darbus, kuru izpildei Izpildītājs to piedāvā piesaistīt.

  - Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

  - Izpildītājam pēc Pasūtītāja motivētas prasības ir pienākums mainīt apakšuzņēmēju.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto objektu ir pieņēmusi darbus pieņemšanas ekspluatācijā komisija.

  - Gadījumā, ja Darba kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darba daļas nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam Pušu saskaņotajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 7.2.apakšpunkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 7.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

  - Izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs vai to pilnvarotas personas. Šajā Līguma punktā noteiktajai Darbu nodošanai-pieņemšanai piemērojami arī Līguma 7.2.,7.3. un 7.4.apakšpunktos noteiktie nosacījumi.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - Pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam Būvvaldes saskaņojumu būvdarbu uzsākšanai un Tehniskās dokumentācijas kopiju 2 eksemplāros.

    - Piecu darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas - nodošanas aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, nodrošinot, ka minētajā termiņā aktus paraksta vai atteikumu iebildumu gadījumā nosūta arī būvuzraugs.

    - veikt maksājumus Līguma noteiktajos termiņos un apmērā.

    - Pasūtītājam pienākums visa Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā (posmā) veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumām, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras kompetentas personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

    - Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākumi:

    - veikt Darbu sagatavošanu;

    - saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas grafiku;

    - uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana dzīvokļu īpašniekiem, trešajām personām, Pasūtītājam u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;

    - pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

    - Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu;

    - Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas nosacījumus;

    - Darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos;

    - rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Tehniskās dokumentācijas kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem, ja tādas atklājas Darbu izpildes gaitā;

    - Pēc darbu pabeigšanas, sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.), atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteikto darbu izmaksas ir iekļautas Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktajā Līguma summā;

    - nodrošināt Pasūtītāja un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā;

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

  - Izpildītāja tiesības:

    - rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā Iepirkuma specifikācijā ir pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt būvi, tās drošu ekspluatāciju, tai pieguļošos objektus, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi ar rakstveida vienošanos, izvērtējot Iepirkuma specifikācijā un/vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes kalendāro grafiku.

- Apdrošināšana

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajai kārtībai.

    - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

  - Garantijas perioda garantija

    - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu būvniecības garantijas perioda garantiju par summu, kas nav zemāka par 5% no Līguma summas (ar PVN).

    - Pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas, kas veikta saskaņā ar Līguma 7.punktu Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā ir jāiesniedz Pasūtītājam Bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegta garantijas perioda garantija.

- Garantijas termiņš

  - Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām utt. garantijas termiņš tiek noteikts ne mazāks kā 36 mēneši skaitot no dienas, kad Līguma 7.1.apakšpunktā noteiktā komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pēc Līgumā noteikto darbu pabeigšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma 11.1.apakšpunktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu kvalitāti, Darba un/vai materiālu apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu. Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu laikā no tā brīža, kad Pasūtītāja iesniedzis aktu par pretenziju.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.

  - Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas noteikts Līgumā un ir dots Līguma pielikumā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150.00 (viens simts piecdesmit EUR) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes pabeigšanas termiņu, kas noteikts Līguma 5.1.apakšpunktā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 300.00 (trīs simti EUR) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200.00 (divi simti EUR)).

  - Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma sniegšanas Izpildītājam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu. Ieturot līgumsodu Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam aprēķinu par aprēķinātiem līgumsodiem.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- Līguma izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.apakšpunktā.

  - Ja Izpildītājs izbeidz Līgumu jebkuru citu iemeslu dēļ, kas nav minēts Līguma 14.1.1.apakšpunktā Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 5% apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktās Līgumsummas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, gadījumos, ja:

    - Darbi to izpildes vietā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā Darbu uzsākšanas termiņa;

    - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam un/vai Līgumam;

    - Izpildītājs vismaz uz 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi;

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājis būvuzraugs;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

    - Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts par līdz Līguma izbeigšanas dienai kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šajā Līguma punktā noteikto aktu.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

  - Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

  - Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs piekrīt šādam nosacījumam - ja Izpildītājam Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret Pasūtītāju, tad Pasūtītājs būs tiesīgs bez saskaņošanas ar Izpildītāju veikt Izpildītāja datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst Izpildītāja datus).

  - Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekam.

  - Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Kontaktpersonas:

Pasūtītāja pārstāvji:

Pamatdarbības nodaļas struktūrvienības vadītājs:.

Pasūtītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601, Latvija, tālrunis: 64624501, fakss: 64605967, elektroniskais pasts: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv

Izpildītāja pārstāvji:

Izpildītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: _______________________________, tālrunis: ____________ fakss: ___________________, elektroniskais pasts: ______________.

  - Līgums uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ lapām, līgumam ir pielikumi (Iepirkuma Nr.RN 2016/5 tehniskā specifikācija uz __ lapām, Būvniecības koptāme uz _ lapas, Lokālā tāme uz __ lapām, Būvdarbu laika grafiks uz __ lapām), pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

17. Pušu rekvizīti

Izpildītājs					Pasūtītājs

|  | SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 40003215461 adrese: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4600 PVN reģistrācija Nr.LV40003215461 Banka: A/S Swedbanka Konta Nr. LV62HABA0001407040853 |
| --- | --- |
| ___________________/ / | Valdes loceklis: _____________________/V.Spičs/ |

4. pielikums

Iepirkuma identifikācijas

Nr. RN 2016/5

APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2016/5

- Apsekošanas dati

| Apsekošanas datums | ______._____.2016. |
| --- | --- |
| Apsekošanas vieta |  |
| Apsekošanas uzsākšanas laiks | plkst. ___:___ |
| Apsekošanas pabeigšanas laiks | plkst. ___:___ |

- Informācija par pretendentu

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta reģistrācijas numurs |  |
| Pretendenta juridiskā adrese |  |

- Pirms būvobjekta apsekošanas Pasūtītāja kontaktpersonai uzrādītie Pretendenta dokumenti

|  | Dokumenta nosaukums | Pasūtītāja pārstāvja atzīme par uzrādītiem dokumentiem |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oriģināls | Lpp. /vien. Skaits |
| 1. | Pretendenta izdota pilnvara Pretendenta pārstāvju dalībai būvobjekta apsekošanā |  |  |
| 5. | Pretendenta pārstāvja personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība) |  |  |
|  | Citi uzrādītie dokumenti |  |  |

- Objekta apsekošanas norise

| Pretendenta pārstāvja atzīme par veikto apsekošanu | Pretendenta pārstāvja paraksts |
| --- | --- |

- Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti

| Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |